## Slide 1
S2-CP01 · PROJETO MOTIVA · TEMA 2
Sensoriamento da vegetação
e qualidade da medição
Por que medir altura de mato em centímetros é mais difícil — e mais decisivo — do que parece
Turma 2CCPO · FIAP · Sprint 2
Notes: 0:00-0:30 — Abrir dizendo o problema, nao o tema: 'nosso projeto promete dizer que ha 38 cm de mato, nao que ha mato. Esta aula e sobre como se mede esse numero e por que quase todo sensor erra.'

## Slide 2
GRUPO
Quem somos e o que cada um fez
1
Bento Donato Garcia · RM 561621
[participação no projeto]
2
Enzo Ribeiro Domingues Piazentin · RM 564216
[participação no projeto]
3
Guilherme Domingues Califoni · RM 565157
[participação no projeto]
4
Antonio Lucas Santana Tavares · RM 565516
[participação no projeto]
5
Lucas M. · RM 563667
[participação no projeto]
6
Gustavo Schimith · RM 564800
[participação no projeto]
Notes: 0:30-1:30 — Cada um diz o nome e a frente em que atuou. Manter curto: uma frase por pessoa. O enunciado exige que todos falem e informem a participacao no projeto.

## Slide 3
POR QUE ESTE TEMA
O problema começa com um número plausível
MEDIÇÃO REAL DO GRUPO
38,5 cm
reportados onde havia ~10 cm.
O operador informou 50 cm de trena; a foto mostrava 13,5 cm.
O QUE ISSO ENSINA
38,5 cm é uma altura perfeitamente crível para mato de beira de estrada.
Nada na foto, na máscara ou no JSON denunciava o erro.
Erro de escala multiplica tudo por uma constante — e preserva a aparência de normalidade.
Erro de ruído se vê. Erro de escala, não. É por isso que a escolha do sensor importa.
Notes: 1:30-3:00 — Este e o gancho da aula. Contar o caso real. Enfatizar: o sistema nao 'quebrou', ele respondeu um numero bonito e errado. Perguntar a turma: como voces detectariam isso? Ninguem detecta olhando o resultado — so comparando com uma segunda fonte.

## Slide 4
FUNDAMENTAÇÃO
Nenhum sensor mede altura
Todos medem distância. Altura é uma diferença:
h = d(solo) − d(dossel)
1
O erro se compõe
Duas medidas com desvio σ dão σ√2 na altura — 41% pior.
Medir o solo toda vez PIORA o resultado.
2
“Topo do dossel” é ambíguo
Vegetação é meio poroso, não superfície. O feixe reflete na folha,
atravessa o vão ou chega ao solo.
Notes: 3:00-4:00 — Ponto conceitual mais importante da aula. Escrever a formula no quadro se ajudar. A consequencia (1) e contraintuitiva e vale destacar: medir o solo a cada leitura parece mais seguro, mas degrada. Dai vem a recomendacao de calibrar uma vez.

## Slide 5
CÁLCULO
A especificação que decide não é o alcance
É a abertura do feixe: ela define a área que o sensor integra numa leitura.
D = 2 · d · tan(θ/2)
Sensor | θ | D a 1 m | Consequência
HC-SR04 (ultrassom) | < 15° | 26 cm | Média de uma área grande — não resolve moita
VL53L1X (ToF) | 27° | 48 cm | Área ainda maior; mitigável por ROI
TF-Luna (LiDAR) | 2,3° | 4 cm | Resolve o alvo — mas amostra um só ponto
Compromisso real: feixe largo perde o alvo na média; feixe estreito cai no vão entre folhas. A saída é amostrar N vezes e usar a MEDIANA.
Notes: 4:00-5:15 — Fazer a conta no quadro para um caso: tan(7,5 graus)=0,132, logo 2 x 1 m x 0,132 = 26 cm. Perguntar a turma o que acontece com uma moita de 20 cm dentro de um circulo de 26 cm: ela vira media com o chao. Fonte dos angulos: datasheets ST, Benewake e HC-SR04.

## Slide 6
VERIFICAÇÃO
Ultrassom aguenta a nossa faixa de decisão?
Chart: Erro medido após calibração (Zheng et al., 2024)
| Trigo (dossel denso) | Milho (dossel esparso)
RMSE mínimo (cm) | 3.7 | 8.1
RMSE máximo (cm) | 4.7 | 9.4
NOSSO REQUISITO
σ ≤ 5 cm
Bandas de risco têm 20 cm
(atenção 25 cm · crítico 45 cm)
Grama de 5–6 cm
Com RMSE de 8–9 cm, o erro é MAIOR que a grandeza medida.
Ultrassom separa “tranquilo” de “crítico” em mato alto — não acompanha crescimento de grama baixa.
Notes: 5:15-6:45 — Aqui esta o conteudo tecnico mais forte. Fonte revisada por pares: Zheng et al. 2024, Frontiers in Plant Science, sensor industrial ToughSonic, JA CALIBRADO. Se ate um sensor industrial calibrado erra 8-9 cm em dossel esparso, um HC-SR04 de 20 reais nao vai fazer melhor. Conclusao: ultrassom nao serve para o nosso alvo.

## Slide 7
CASO MOTIVA
O segundo erro: 41,6 cm numa grama de 5–6 cm
O que aconteceu
Depois de corrigir a escala, o erro persistiu.
A máscara de vegetação capturava a faixa de grama inteira — do pé da câmera ao horizonte.
A extensão vertical dessa região não é a altura de planta nenhuma.
Grama distante aparece mais alta no quadro sem ser mais alta.
Por que isso importa para o tema
Não é problema de segmentação.
É falta de PROFUNDIDADE.
Uma imagem RGB não sabe a distância de cada pixel. Segmentador melhor segmentaria a faixa perfeitamente — e ela continuaria sendo uma coisa só.
Um sensor de distância fornece exatamente o dado que falta.
Notes: 6:45-7:45 — Esta e a ponte entre o nosso projeto e a proposta. Deixar claro que trocar de algoritmo NAO resolve; e limitacao de informacao, nao de processamento. Se perguntarem: sim, existe profundidade monocular (Depth Anything V2, Metric3D), mas custa modelo grande e GPU.

## Slide 8
RECOMENDAÇÃO DO GRUPO
Proposta: LiDAR de ponto único + câmera
1
Sol pleno
70 klux (TFmini-S) e operação acima de 100 klux (TF-Luna). Única categoria que sobrevive a céu aberto.
2
Resolução
Footprint de 4 cm a 1 m: resolve a moita em vez de mediar a faixa.
3
Profundidade
Fornece a distância que falta à imagem — dispensa a trena no quadro.
Calibrar a geometria UMA vez, não a cada leitura
Medir o solo toda vez compõe erro (σ√2). Com montagem rígida, d(solo) é constante — o projeto já faz isso em vision/calibracao.json, que guarda a escala e a geometria e avisa após 7 dias.
Notes: 7:45-8:45 — Recomendacao objetiva e justificada, que e o que o criterio 'Aplicacao ao projeto' cobra. Amarrar com o slide anterior: o LiDAR entra porque resolve o problema de profundidade que documentamos, nao porque e a tecnologia mais nova.

## Slide 9
FLUXO PROPOSTO
Como a leitura vira decisão
1
Amostrar
15 leituras
a ~100 Hz
2
Filtrar
Descarta fora
da janela válida
3
Mediana
Rejeita o vão
entre folhas
4
Dispersão
Alta? RECUSA
e sinaliza
5
Converter
h = d(solo)
− mediana
6
Decidir
Cruzou limiar?
Transmite
Mediana, não média: o vão entre folhas é outlier assimétrico — média o absorve, mediana o rejeita.
Etapa 4 é a regra que vale mais que todas: sem confiança, não se reporta número. Recusar medir é melhor que medir errado em silêncio.
Notes: 8:45-9:30 — Explicar por que mediana e nao media (pergunta provavel do professor). Destacar a etapa 4: e a licao que veio dos nossos dois erros de campo, e ja esta implementada no pipeline.

## Slide 10
O QUE FICA
Decisões recomendadas
Adotar LiDAR de ponto único
Única categoria com tolerância a sol pleno e footprint compatível
Descartar ultrassom como primário
RMSE de 8–9 cm excede a resolução que a nossa faixa exige
Fundir o sensor com a câmera
Ele entrega a profundidade que a imagem RGB não tem
Calibrar a geometria uma vez
Evita compor erro e deixa a medição auditável
Recusar em vez de estimar
Validado por dois erros de campo documentados
Limitação assumida: não ensaiamos LiDAR nem ultrassom. Bancada contra medição manual é o próximo passo.
Notes: 9:30-10:00 — Fechar com as decisoes, nao com resumo. A ultima linha e deliberada: admitir o que nao foi testado da credibilidade e antecipa a pergunta obvia do professor.

## Slide 11
FONTES
Referências
[2] STMicroelectronics
VL53L1X Datasheet DS13088 — alcance, FoV 27°, modos de distância e luz ambiente
[3] Handson Technology
HC-SR04 Ultrasonic Sensor Module — User Guide (2–400 cm, ângulo < 15°)
[4] Sharp Corporation
GP2Y0A21YK0F Datasheet — 10–80 cm, saída não linear por triangulação
[5] Zheng, H. et al. (2024)
Calibrating ultrasonic sensor measurements of crop canopy heights.
Frontiers in Plant Science, v. 15. DOI: 10.3389/fpls.2024.1354359
[6] Benewake
TFmini-S Product Specification — 70 klux, ± 6 cm em 0,1–6 m
[7] Benewake
TF-Luna Datasheet SJ-GU-TF-Luna-A01 — ângulo 2,3°, 0,2–8 m
Datasheets consultados nas páginas oficiais dos fabricantes. [5] é revisado por pares (PMC11188359). Tabelas de footprint e de adequação são cálculos do grupo a partir desses parâmetros.
Notes: Slide de apoio para as perguntas. Nao apresentar linha a linha.